## Slide 1: Bezpieczny gabinet stomatologiczny

## Slide 2
Stomatologia, dentystyka - dział medycyny zajmujący się funkcjonowaniem,
patologiami i leczeniem zębów, przyzębia, języka, błony śluzowej i innych
tkanek jamy ustnej oraz ją otaczających, a także stawu skroniowo-żuchwowego
człowieka.

## Slide 7
Zestaw do szlifowania zębów pod korony

## Slide 8
Przygotowanie do dekontaminacji :
1. bezpośrednie oczyszczenie z cementu dentystycznego, pozostałości roztworów izotonicznych, lekarstw i środków wytrawiających
2. narzędzia obrotowe umieszczane do mycia dezynfekcji w odpowiednich stojakach lub koszach zamykanych
Przygotowane do zabiegu na stoliku lekarskim narzędzia, nie użyte - należy również traktować jako użyte.
Narzędzia jednorazowego użytku np. polerki lamelowe, szczotki polerujące należy traktować jako odpad.

## Slide 11
Stojak do dezynfekcji narzędzi kanałowych
w trakcie leczenia.
Pojemnik na instrumenty endodontyczne wykonany jest z materiału odpornego na środki chemiczne, można go sterylizować (w 180°C). Gąbka jednorazowego użytku nadająca się do sterylizacji (w 135°C).

## Slide 12: Opracowywanie manualne:
stosować środki nie powodujące utrwalania białek
sporządzać właściwe stężenie
przestrzegać czasu ekspozycji
stosować właściwą temperaturę roztworu
stosować wodę całkowicie zdemineralizowaną
narzędzia do opracowywania kanałów opracowywać oddzielnie

## Slide 13
Prostnice, kątnice oraz inne elementy napędowe nie mogą być przygotowywane w kąpieli zanurzeniowej ani ultradźwiękowej
Narzędzia do kanałów z anodowanym kolorowym uchwytem ulegają w alkalicznych roztworach uszkodzeniu i tracą kolorowe kodowania
Stomatoscopy w kąpieli ultradźwiękowej mogą ulec uszkodzeniu

## Slide 14
mocno kwasowe środki do usuwania cementu prowadzą do uszkodzenia powierzchni pasywnej i prowadzą do korozji powierzchni i spoin lutowanych
sondy, narzędzia periodontyczne należy chronić przed urazami mechanicznymi umieszczając w odpowiednich uchwytach, stojakach
końcówki ultradźwiękowe i dźwiękowe z kanałem do wewnętrznego chłodzenia należy podłączyć do specjalnego adaptera myjącego

## Slide 18
http://www.a-k-i.org/

## Slide 19
Dziękuje za uwagę